## Slide 1: 《中国兽药典》二〇一五年版 一部 解读
中国兽医药品监察所 于晓辉

## Slide 2: 内容概况
* 凡例
* 紫外可见分光光度法
* 高效液相色谱法
* 气相色谱法
* 兽药质量标准分析方法验证指导原则

## Slide 3: 凡例
三、凡例是为正确使用《中国兽药典》进行兽药质量检定的基本原则，是对《中国兽药典》正文、附录及与兽药质量检定有关的共性问题的统一规定。
凡例是解释和正确使用《中国兽药典》进行质量检定的基本原则，并把正文品种、附录及质量检定有关的共性问题加以规定，避免在全书中重复说明。凡例中的有关规定具有法定的约束力。

## Slide 4: 凡例
二、兽药典收载的凡例、附录对兽药典以外的其他兽用化学、抗生素、生化药品等国家标准具同等效力。
其他国家标准：《兽药国家标准 化学药品、中药卷》第一册、《兽药国家标准汇编》（兽药地方标准上升国家标准 第一、二、三册）、《进口兽药质量标准》、农业部公告（未成册）等未收载在本版兽药典中的标准。

## Slide 5: 凡例
【氢氧化铝/铝离子含量测定】
精确量取样品液5ml，置250ml三角瓶中，加0.95mol/L的磷酸溶液1.5ml，使完全溶解。加0.05mol/L的EDTA标准溶液10ml、pH4.5醋酸铵缓冲液10ml，于沸水浴中加热10分钟，冷却至室温后加0.1%二甲酚橙指示剂1ml，用0.025mol/L锌滴定液滴定，当溶液由亮黄转变为橙色即为滴定终点，记录锌滴定液的用量X。同时做一注射用水空白对照，与样品液一样加磷酸溶液、EDTA标准溶液、醋酸铵缓冲液，水浴后用锌滴定液滴定。

## Slide 6: 凡例
三十、（2）本版兽药典使用的滴定液和试液，其浓度要求精密标定的滴定液用“XXX滴定液（YYYmol/L）”表示；作其他用途不需精密标定其浓度时，用“YYYmol/L XXX溶液”表示，以示区别。

## Slide 7: 凡例
三十、（3）
水浴温度 除另有规定外，均指98～100℃；
热水 系指70～80℃；
微温或温水 系指40～50℃；
室温（常温） 系指10～30℃；
冷水 系指2～10℃；
冰浴 系指约0℃；
放冷 系指放冷至室温。

## Slide 8: 凡例
三十二、（4）
试验中的“空白试验”，系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下，按同法操作所得的结果；含量测定中的“并将滴定的结果用空白试验校正”，系指按供试品所耗滴定液的量（ml）与空白试验中所耗滴定液的量（ml）之差进行计算。

## Slide 9: 凡例
三十二、（1）
“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一；“称定”系指称取重量应准确至所取重量的百分之一；“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精密度要求；“量取”系指可用量筒或按照量取体积的有效数位选用量具。取用量为“约”若干时，系指取用量不得超过规定量的±10％。
例1：【含量均匀度】 取本品10片，分别精密称定，每片各置锥形瓶中……
例2：【残留溶剂】甲苯、乙醇 ……另取甲苯、乙醇适量，精密称定，加二甲基乙酰胺定量稀释制成……混合对照品溶液。

## Slide 10: 凡例
四、凡例和附录中采用“除另有规定外”这一用语，表示存在与凡例或附录有关规定不一致的情况时，则在正文中另作规定，并按此规定执行。
【渗透压摩尔浓度】 除另有规定外，静脉输液及椎管注射用注射液按各品种项下的规定，照渗透压摩尔浓度测定法检查，应符合规定。
【可见异物】 除另有规定外，照可见异物检查法检查，应符合规定。

## Slide 11: 凡例
十五、（2）溶解度是兽药的一种物理性质。
对在特定溶剂中的溶解性能需做质量控制时，在该品种项下另作具体规定。
试验法：除另有规定外，称取研成细粉的供试品或量取液体供试品，置25℃±2℃一定容量的溶剂中，每隔5分钟强力振摇30秒钟；观察30分钟内的溶解情况，如无目视可见的溶质颗粒或液滴时，即视为完全溶解。

## Slide 12: 凡例
三十二、（3）
试验中规定“按干燥品（或无水物，或无溶剂）计算”时，除另有规定外，应取未经干燥（或未去水、或未去溶剂）的供试品进行试验，并将计算中的取用量按检查项下测得的干燥失重（或水分、或溶剂）扣除。

## Slide 13: 凡例
三十、（7）液体的滴，系在20℃时，以1.0ml水为20滴进行换算。
（8）溶液后标示的“（1→10）”等符号，系指固体溶质1.0g或液体溶质1.0ml加溶剂使成10ml的溶液；未指明用何种溶剂时，均系指水溶液；两种或两种以上液体的混合物，名称间用半字线“-”隔开，其后括号内所示的“:”符号，系指各液体混合时的体积（重量）比例。
例 ：盐酸溶液（9→1000）；
冰醋酸-水-二乙胺（5:5:2）
（10）乙醇未指明浓度时，均系指95％（ml/ml）的乙醇。

## Slide 14: 凡例
三十二、（5）
试验时的温度，未注明者，系指在室温下进行；温度高低对试验结果有显著影响者，除另有规定外，应以25℃±2℃为准。
例：为防止HNO2的分解与逸失，用亚硝酸钠滴定液进行永停滴定时，须在30℃以下进行。
高氯酸滴定液因系以无水冰醋酸为溶剂，其膨胀系数为0.0011，室温的变动将严重影响滴定液的浓度，因此，在非水滴定时，应保持室内温度的恒定。

## Slide 15: 凡例
三十四、试验用水，除另有规定外，均系指纯化水。酸碱度检查所用的水，均系指新沸并放冷至室温的水。
三十五、酸碱性试验时，如未指明用何种指示剂，均系指石蕊试纸。

## Slide 16: 凡例
三十、（9）本版兽药典所用药筛，选用国家标准的R40/3系列，分等如下：
筛号 筛孔内径（平均值） 目号
一号筛 2000µm±70µm 10目
二号筛 850µm±29µm 24目
三号筛 355µm±13µm 50目
四号筛 250µm±9.9µm 65目
五号筛 180µm±7.6µm 80目
六号筛 150µm±6.6µm 100目
七号筛 125µm±5.8µm 120目
八号筛 90µm±4.6µm 150目
九号筛 75µm±4.1µm 200目

## Slide 17: 凡例
六、正文所设各项规定是针对符合《兽药生产质量管理规范》的产品而言。
任何违反兽药GMP或有未经批准添加物质所生产的兽药，即使符合《中国兽药典》或按照《中国兽药典》暂不能将其添加物或相关杂质定性为何物质，亦不能认为其符合规定。

## Slide 18: 凡例
九、正文内容根据品种和剂型的不同，按顺序可分别列有：（1）品名（包括中文名、汉语拼音与英文名）；（2）有机药物的结构式；（3）分子式与分子量；（4）来源或有机药物的化学名称；（5）含量或效价规定；（6）处方；（7）制法；（8）性状；（9）鉴别；（10）检查；（11）含量测定；（12）类别；（13）作用与用途；（14）用法与用量；（15）注意事项；（16）不良反应；（17）休药期；（18）规格；（19）贮藏；（20）制剂等。

## Slide 19: 凡例
十七、 采用色谱法检测有关物质时，杂质峰（或斑点）不包括溶剂、辅料或原料药的非活性部分等产生的色谱峰（或斑点）。必要时，可采用适宜的方法对上述非杂质峰（或斑点）进行确认。

## Slide 20: 凡例
十七、处方中含有抑菌剂的注射剂和眼用制剂，应建立适宜的检测方法对抑菌剂的含量进行控制。正文已明确列有抑菌剂检查的品种必须依法对产品中使用的抑菌剂进行该项检查，并应符合相应的限度规定。

## Slide 21: 凡例
十九、类别、作用与用途，系指兽药的主要作用与用途或学科的归属划分，不排除在临床实践的基础上作其他类别药物使用。
二十、用法与用量，系指常用的给药方法和除另有规定外成年畜禽的常用剂量。

## Slide 22: 凡例
二十二、贮藏项下的规定，系为避免污染和降解而对兽药贮存与保管的基本要求，以下列名词术语表示：
遮光 系指用不透光的容器包装，例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器；
避光 系指避免日光直射；
密闭 系指将容器密闭，以防止尘土及异物进入；
密封 系指将容器密封以防止风化、吸潮、挥发或异物进入；
熔封或严封 系指将容器熔封或用适宜的材料严封，以防止空气与水分的侵入并防止污染；

## Slide 23: 凡例
阴凉处 系指不超过20℃；
凉暗处 系指避光并不超过20℃；
冷处 系指2～10℃；
常温 系指10～30℃。
除另有规定外，贮藏项下未规定温度的一般系指常温。

## Slide 24: 凡例
二十三、制剂中使用的原料药和辅料，均应符合本版兽药典的规定；本版兽药典未收载者，必须制定符合兽药用要求的标准，并需经国务院兽医行政管理部门批准。
本版兽药典收载的药用辅料标准是对在品种【类别】项下规定相应用途辅料的基本要求。
制剂生产企业使用的药用辅料即使符合本版兽药典药用辅料标准，也应进行药用辅料标准的适用性验证。
药用辅料标准适用性验证应充分考虑药用辅料的来源、工艺，以及制备制剂的特点、给药途径、使用对象以及使用剂量等相关因素的影响。

## Slide 25: 凡例
在采用本版兽药典或《中国药典》收载的药用辅料时，还应考虑制备制剂的给药途径、制剂用途、配方组成、使用剂量等其他因素对其安全性的影响。根据制剂的安全风险的程度，选择相应等级的药用辅料。特别是对注射剂、眼用制剂等高风险制剂，在适用性、安全性、稳定性等符合要求的前提下应尽可能选择供注射用级别的药用辅料。
采用本版兽药典或《中国药典》收载的药用辅料对制剂的适用性及安全性等可能产生影响时，生产企业应根据制剂的特点，采用符合要求的药用辅料，并建立相应的药用辅料标准。

## Slide 26: 凡例
二十四、采用本版兽药典规定的方法进行检验时应对方法的适用性进行确认。
*对象是药典分析方法或法定分析方法;
*证明药典分析方法或法定分析方法适用于被测样品;
*证明方法使用人员有能力成功地操作药典分析方法或法定分析方法。

## Slide 27: 凡例
无需确认的项目：干燥失重、炽灼残渣、重金属、热分析法、各种湿法化学分析，如酸值测定、用简单仪器进行的检验，如pH值测定等。
需要确认：专属性；被测物浓度在定量限附近的限度检查，常见的如残留溶剂检查；较高浓度的限度检查和含量测定，常见的如有关物质较高的限度检查、水分等。

## Slide 28: 凡例
二十八、标准品系指用于生物检定或效价测定的标准物质，其特性量值一般按效价单位（或µg）计；对照品系指采用理化方法进行鉴别、检查或含量测定时所用的标准物质，其特性量值一般按纯度（%）计。
标准品与对照品的建立或变更批号，应与国际标准品或原批号标准品或对照品进行对比，并经过协作标定。然后按照国家兽药标准物质相应的工作程序进行技术审定，确认其质量能够满足既定用途后方可使用。
标准品与对照品均应按其标签或使用说明书所示的内容使用或贮藏。

## Slide 29: 紫外—可见分光光度法
紫外-可见分光光度法是在190~800nm波长范围内测定物质的吸光度，用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。
例：【鉴别】 照紫外-可见分光光度法测定，在180~500nm记录供试品溶液和对照品溶液的光谱。

## Slide 30: 紫外可见分光光度法
测定法
空白：一般为配制供试品溶液的同批溶剂；用同体积的溶剂代替对照品或供试品溶液，然后依次加入等量的相应试剂，并用同样方法处理，制得。
吸光度读数：一般为0.3～0.7。
狭缝波带宽度：应以减小狭缝宽度时供试品的吸光度不再增大为准。

## Slide 31: 紫外可见分光光度法
测定波长：
在规定的吸收峰波长±2nm以内测试几个点的吸光度，或由仪器在规定波长附近自动扫描测定，以核对供试品的吸收峰波长位置是否正确。除另有规定外，吸收峰波长应在该品种项下规定的波长±2nm以内，并以吸光度最大的波长作为测定波长。
例：照紫外-可见分光光度法，在490nm波长处分别测定吸光度，计算，即得。

## Slide 32: 紫外可见分光光度法
1、鉴别和检查 分别按各品种项下规定的方法进行。
2、含量测定 一般有以下几种。
（1）对照品比较法
（2）吸收系数法：吸收系数通常应大于100，并注意仪器的校正和检定。
（3）计算分光光度法
（4）比色法

## Slide 33: 高效液相色谱法
超高效液相色谱仪是适应小粒径(约2μm)填充剂的耐超高压、小进样量、低死体积、高灵敏度检测的高效液相色谱仪。
相比于HPLC，UPLC的运行时间更短、分离度更好、灵敏度更高、溶剂用量更少。
当对其测定结果产生争议时，应以品种项下规定的色谱条件的测定结果为准。

## Slide 34: 高效液相色谱法
色谱柱：
反相、正相、离子交换、手性分离，等。
品种正文中未指明色谱柱温度时系指室温。
注意：
如使用缓冲液或含盐溶液作为流动相，在试验结束后，应先用不含盐的流动相冲洗，使色谱柱内的盐完全溶解洗脱出来，再用较高浓度的甲醇/乙腈-水溶液冲洗。
长期保存时，反相柱可贮存于甲醇或乙腈中，正相柱可贮存于经脱水处理的正己烷中，离子交换柱可贮存于含5%甲醇或含0.05%叠氮化钠的水中。

## Slide 35: 高效液相色谱法
检测器
 | 选择性 | 通用型 | 线性 | 流动相
紫外检测器 | √ |  | √ | 
二极管阵列检测器 | √ |  | √ | 
荧光检测器 | √ |  | √ | 
电化学检测器 | √ |  | √ | 
示差折光检测器 |  | √ | √ | 
蒸发光散射检测器 |  | √ |  | 不含盐

## Slide 36: 高效液相色法
色谱条件
不可改变：填充剂种类、流动相组分、检测器类型。
例：【检查】 照分子排阻色谱法试验，用二羟基丙基键合硅胶为填充剂，以……为流动相，流速为每分钟2ml，柱温为35℃。

## Slide 37: 高效液相色谱法
色谱条件
可适当改变：色谱柱内径与长度、
填充剂粒径、
流动相流速、
流动相组分比例、
柱温、
进样量、
检测器灵敏度等。

## Slide 38: 高效液相色谱法
调整流动相组分比例时， 当小比例组分的百分比例X小于等于33％时，允许改变范围为0.7X～1.3X；当X大于33％时，允许改变范围为X-10％～X+10％。
例1 两组分50:50，调节范围为40:60~60:40.
例2 两组分2:98，调节范围为1.4:98.6~2.6:97.4.
例3 三组分60:35:5，对于35%的组分，调节范围为50:45:5~70:25:5；对于5%的组分，调节范围为58.5:35:6.5~61.5:35:3.5.

## Slide 39: 高效液相色谱法
系统适用性试验
理论板数：应指明测定物质，一般为待测物质或内标物质的理论板数。
分离度：除另有规定外，待测物质色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度应大于1.5。
拖尾因子：以峰高作定量参数时，除另有规定外，T值应在0.95～1.05之间；以峰面积作定量参数时，严重拖尾会对积分造成影响，此时应在品种正文项下对拖尾因子作出规定。

## Slide 40: 高效液相色谱法
重复性：
采用外标法时，通常取各品种项下的对照品溶液，连续进样5次，除另有规定外，其峰面积的RSD应不大于2.0%。
采用内标法时，通常配制相当于80%、100%和120%的对照品溶液，加入规定量的内标溶液，配成3种不同浓度的溶液，分别至少进样2次，计算平均校正因子,其RSD应不大于2.0%。

## Slide 41: 高效液相色谱法
灵敏度：用于评价色谱系统检测微量物质的能力，通常以信噪比(S/N)来表示。通过测定一系列不同浓度的供试品或对照品溶液来测定信噪比。定量测定时，信噪比应不小于10；定性测定时，信噪比应不小于3。系统适用性试验中可以设置灵敏度实验溶液来评价色谱系统的检测能力。

## Slide 42: 高效液相色谱法
测定法
内标法：可避免样品前处理及进样体积误差对测定结果的影响。
外标法
加校正因子的主成分自身对照法
不加校正因子的主成分自身对照法
面积归一化法：用于杂质检查时，由于仪器响应的线性限制，峰面积归一化法一般不宜用于微量杂质的检查。

## Slide 43: 气相色谱法
载气源：氦气、氮气、氢气。
进样部分：溶液直接进样、自动进样、顶空进样。
色谱柱：填充柱、毛细管柱。
柱温箱
检测器：FID、ECD，等。
载气类型和流速
平衡温度、平衡时间、传输线温度、定量环温度

## Slide 44: 兽药质量标准分析方法指导原则
需验证的情况：建立兽药质量标准、兽药生产工艺变更、制剂的组分变更、原分析方法进行修订。
验证项目：鉴别试验，限量或定量检查，原料药或制剂中有效成分含量测定，制剂中其他成分（如防腐剂等）测定，兽药溶出度、释放度中溶出量的测定。
验证指标：准确度、精密度（包括重复性、中间精密度和重现性）、专属性、检测限、定量限、线性、范围和耐用性。
在分析方法验证中，须采用标准物质进行试验。

## Slide 45: 兽药质量标准分析方法指导原则
项 目 内 容 | 鉴 别 | 杂质测定 |  | 含量测定及 溶出量测定 | 校正因子
 |  | 定 量 | 限 度 |  | 
准确度 | - | + | - | + | +
精密度 |  |  |  |  | 
重复性 | - | + | - | + | +
中间精密度 | - | +① | - | +① | +
专属性② | + | + | + | + | +
检测限 | - | -③ | + | - | -
定量限 | - | + | - | - | +
线性 | - | + | - | + | +
范围 | - | + | - | + | +
耐用性 | + | + | + | + | +
① 已有重现性验证，不需要验证中间精密度。
② 如一种方法不够专属，可用其他分析方法予以补充。
③ 视具体情况予以验证。

## Slide 46: 兽药质量标准分析方法指导原则
一、准确度：方法测定的结果与真实值或参考值接近的程度，一般用回收率（％）表示。
1、含量测定
原料药：①对照品
②与另一已知准确度的方法比较。
制剂： ①处方量空白辅料中添加对照品；
②制剂中添加对照品
③与另一已知准确度的方法比较
准确度也可由所测定的精密度、线性和专属性推算出来。

## Slide 47: 兽药质量标准分析方法指导原则
2、杂质定量测定
① 原料药中添加已知杂质；
② 制剂处方量空白辅料中添加已知杂质；
③ 与另一成熟方法比较；
④ 不加校正因子的主成分自身对照法计算。

## Slide 48: 兽药质量标准分析方法指导原则
3、校正因子（10版为响应因子）的准确度
绝对（或定量）校正因子是指单位面积的色谱峰代表的待测物质的量。待测物质与所选定的参照物质的绝对校正因子之比，即为相对校正因子。
相对校正因子可采用替代物（对照品）和被替代物（待测物）标准曲线斜率比值进行比较获得；采用紫外吸收检测器时，可将替代物（对照品）和被替代物（待测物）在规定波长和溶剂条件下的吸收系数比值进行比较，计算获得。

## Slide 49: 兽药质量标准分析方法指导原则
4、数据要求
①同一浓度（相当于100%浓度水平），至少测定6份。
②3种不同浓度（1.2﹕1、1﹕1、0.8﹕1左右），每种3份测定。
应报告测定方法、测定结果和RSD%或置信区间。样品中待测成分含量和回收率限度关系可参考表2。

## Slide 50: 兽药质量标准分析方法指导原则
待测成分含量 | 回收率限度（%）
100% | 98～101
10% | 95～102
1% | 92～105
0.1% | 90～108
0.01% | 85～110
10μg/g（ppm） | 80～115
1μg/g | 75～120
10μg/kg（ppb） | 70～125
表2 样品中待测成分含量和回收率限度

## Slide 51: 兽药质量标准分析方法指导原则
二、 精密度：在规定的测试条件下，同一份均匀供试品，经多次取样测定所得结果之间的接近程度。
重复性：同实验室、同时间、同人员。
中间精密度：同实验室、不同时间、不同人员。
重现性：不同实验室、不同人员。

## Slide 52: 兽药质量标准分析方法指导原则
重复性
①同一浓度（相当于100%浓度水平），至少测定6份。
②3种不同浓度（1.2﹕1、1﹕1、0.8﹕1左右），每种3份测定。

## Slide 53: 兽药质量标准分析方法指导原则
精密度的数据要求
待测成分含量 | 重复性（RSD%） | 重现性（RSD%）
100% | 1 | 2
10% | 1.5 | 3
1% | 2 | 4
0.1% | 3 | 6
0.01% | 4 | 8
10μg/g（ppm） | 6 | 11
1μg/g | 8 | 16
10μg/kg（ppb） | 15 | 32
表3 样品中待测成分含量和精密度RSD可接受范围

## Slide 54: 兽药质量标准分析方法指导原则
三、专属性：在其他成分（如杂质、降解产物、辅料等）存在下，采用的分析方法能正确测定被测物的能力。
如方法专属性不强，应采用多种不同原理的方法予以补充。
1、鉴别反应
应呈阴性反应

## Slide 55: 兽药质量标准分析方法指导原则
2、含量测定和杂质测定
杂质可得：向试样中加入杂质或辅料，考察分离度或测定结果。
杂质不可得：①与另一得到验证方法比较；
②加速破坏试验。
比较测定结果或杂质个数。

## Slide 56: 兽药质量标准分析方法指导原则
四、检测限：试样中被测物能被检测出的最低量。
检测限作为限度试验指标和定性鉴别的依据，没有定量意义。
1、直观法（10版 非仪器分析目视法）
用已知浓度的被测物，试验出能被可靠地检测出的最低浓度或量。
2、信噪比法 3:1或2:1
3、基于响应值标准偏差和标准曲线斜率法
按照LOD=3.3δ/S公式计算，式中LOD：检测限；δ响应值的偏差；S：标准曲线的斜率。
4、数据要求
上述计算方法获得的检测限数据须用含量相近的样品进行验证。应附测试图谱，说明试验过程和检测限结果。

## Slide 57: 兽药质量标准分析方法指导原则
五、定量限：被测物能被定量测定的最低量，其测定结果应符合准确度和精密度要求。
1、直观法
2、信噪比法 10:1
3、基于响应值标准偏差和标准曲线斜率法 LOQ=10δ/S
4、数据要求
上述计算方法获得的定量限数据须用含量相近的样品进行验证。应附测试图谱，说明测试过程和定量限结果，包括准确度和精密度验证数据。

## Slide 58: 兽药质量标准分析方法指导原则
六、线性：在设计的范围内，测试响应值与试样中被测物浓度呈比例关系的程度。
至少制备5份不同浓度的对照品溶液。
数据要求：应列出回归方程、相关系数和线性图（或其他数学模型）。

## Slide 59: 兽药质量标准分析方法指导原则
七、范围：分析方法能达到一定精密度、准确度和线性要求时的高低限浓度或量的区间。
含量测定：测试浓度的80％～120％；
含量均匀度检查：测试浓度的70％～130％，特殊剂型，如气雾剂和喷雾剂，范围可适当放宽；
溶出度或释放度：一般为限度的±30％，或为下限的-20％至上限的+20％；
杂质测定：规定限度的±20％；
含量测定与杂质检查同时，峰面积归一化法：杂质规定限度的-20％至含量限度（或上限）的＋20％。
校正因子测定时，范围一般应根据其应用对象的测定范围确定。

## Slide 60: 兽药质量标准分析方法指导原则
八、 耐用性：在测定条件有小的变动时，测定结果不受影响的承受程度。
可以先采用均匀设计确定主要影响因素，再通过单因素分析等确实变动范围。
典型变动因素：被测溶液的稳定性、样品的提取次数、时间等。
液相：流动相的组成和pH值，不同厂牌或不同批号的同类型色谱柱、柱温、流速等。
气相：不同品牌或批号的色谱柱、固定相、不同类型的担体、载气流速、柱温、进样口和检测器温度等。

## Slide 61
谢 谢 ！